Dielektriniai kilimėliai

Vartotojo INSTRUKCIJA

Dielektriniai kilimėliai skirti papildomai apsaugai nuo elektros srovės dirbant  uždarose patalpose ir, neesant krituliams, atvirose elektros įrenginuose.

Dielektriniai kilimėliai naudojami esant įtampai virš 1kw.ir temperatūrai nuo -30 iki +50 C.

Kilimėliai neturi būti veikiami naftos produktų, tepalų, benzino ir kitų agresivių preparatų eksploatacijos ar saugojimo metu, taip pat neturi būti saugojami deformuotoje padėtyje. Garantinis eksploatacijos laikotarpis 3 metai nuo  eksploatacijos pradžios Garantinis saugojimo laikotarpis 3 metai nuo pagaminimo datos. Dielektriniai kilimėliai turi būti sandėliuojami patalpoje, kurios temperatūra yra nuo 0 iki +25 C ir ne arčiau kaip 1 m. nuo apšildymo prietaisų.

Pastaba. Kilimėlių matmenys - 750x750 mm.

Išbandymo įtampa  15 kw .Dielektrinių kilimėlių patikra atliekama kas 6 mėnesius. Kilimėliai patikrinti OTK ir atitinka GOST 4997-75 reikalavimus ir -EN 61111: 2009 4.2 punkto, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 punkto reikalavimus " Elektros izoliacinės dangos " .

Gamintojas:UAB Įmonė RTJ Rostovas prie Dono, Rusija

Importuotojas UAB“ Ravioli“Šeimyniškių g.5A, Vilnius tel.2769615