| EKASTU | Safety MES GAMINAME SAUGUMĄ! |
| --- | --- |

Techninių duomenų lapas Šviežio oro žarninis aparatas 6500 / pagrindinis aparatas

| Užsakymo Nr. | 155 500 |
| --- | --- |
| Produkto pavadinimas: | Šviežio oro žarninis aparatas 6500 / pagrindinis aparatas |
| Taikomos normos: | DIN EN 138 ir DIN EN 270 |
| Naudojimas: | Naudojamas kaip izoliuotas aparatas kartu su viso veido kauke, serija SFERA, išskyrus (SFERA/SPA) ir C607/Selecta (išskyrus C607/SPA). Apsaugos apimtis nurodyta informacijoje apie produktą, techninėse normose ir galiojančiose naudojimo taisyklėse. |
| Aprašymas: | Idealiai tinka naudojimui be stacionaraus arba riboto (suspausto oro balionas) aprūpinimo suspaustu oru. |
| Medžiagos: | Gofruota žarna | Chloropreno kaučiukas (CR) |
|  | Žarnos gnybtas su 1 ausele | Plienas |
|  | Kaukės jungtis RDA 25 | Poliamidas (PA6) |
|  | Greita jungtis-MS | Žalvaris |
|  | Apkaba vamzdžio tvirtinimui | Poliamidas (PA6) |
|  | Suvirinimo plokštė su laikikliu | Bespalvis plienas |
|  | Varžtas su cilindrine galvute DIN 912 | Plienas |
|  | Siurbimo piltuvas 6500 | Poliamidas (PA6) |
|  | Antgalis KK/RDI | Poliamidas (PA6) |
|  | Plieninis lynas | Plienas su PVC danga |
|  | Štampuoti gnybtai | Aliuminis |
|  | Kištukas | Aliuminis |
|  | Jungtis MHS 45/125 | oda |
|  | Pečių diržas 20 MKS | oda |
| Svoris: | ~ 1 100 g |
| Įkvėpimo pasipriešinimas: | Niekada nėra neigiamas (EN 138) |
| Iškvėpimo pasipriešinimas: | Pastovus srautas maks. 7,8 mbar (EN 138) |
| Charakteristika: | Gamintojo prekės ženklas (LOGOTIPAS) Produkto pavadinimas Galiojančios normos Pagaminimo metai ir mėnuo Ženklinimas CE Patikrinimo vieta Identiškas tipui sudedamųjų dalių žymėjimas Produkto identifikacijos numeris |
| Naudojimas: | Šviežio oro žarninį aparatą 6500 / pagrindinį aparatą išimkite iš laikymo konteinerio prieš pat naudojimą ir naudokite pagal gamintojo informacinės brošiūros nurodymus. |
| Laikymas: | Laikyti kambario temperatūroje. Saugoti nuo šalčio, karščio ir drėgmės. Laikytis ant pakuotės nurodytų sąlygų. |
| Įspėjimas: | Atkreipkite dėmesį į gamintojo informacinę brošiūrą! |
| Pastabos naudojimui: | EKASTU Safety GmbH garantuoja nurodytas charakteristikas pagal klasę ir tipą. Reiktų atkreipti dėmesį, kad laboratorinių išbandymų reikšmės gali ženkliai skirtis nuo gaunamų praktikoje. Vartotojas turi perskaityti ir suprasti visą informaciją apie naudojimą. Naudokite kvėpavimo apsaugos aparatą tik laikydamiesi galiojančių įteisintų taisyklių ir profesinių sąjungų saugumo technikos nuostatų, ypač naudojimo taisyklių pagal Vokietijos įstatymų nustatytas draudimo nuo nelaimingų atsitikimų (DGUV) taisykles 112-190 ir DIN EN 529 „Kvėpavimo takų apsaugos aparatai – rekomendacijos pasirinkimui, naudojimui, priežiūrai ir remontui – vadovas“ („Atemschutzgeräte – Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden“). |

| EKASTU Safety GmbH Schänzle 8 D-71332 Vaiblingenas (Waiblingen) Vokietija | Tel.: +49/7151/975099-0 Faks.: +49/7151/975099-0 | info@ekastu.de www.ekastu.de |
| --- | --- | --- |