Apsauginių medkirčio batų   ROBINIE   kat  Nr 333850 , EIBE kat. Nr 35520

naudojimo instrukcija

NAUDOJIMAS

Šie apsauginiai batai skirti naudoti dirbant su grandininiu pjūklu, tam kad apsaugotų kojas.

APRAŠYMAS

Batai pagaminti iš naturalios , buivolo odos  , vidinė  dali  su pamušalu iš medvilnės ir sintetinio audinio. Metalinė  pirštų  ir pado  apsauga,  saugo   pirštus nuo mechaninio poveikio , suspaudimo  ar pradurimo. Batai yra su apsauga nuo grandininio pjūklo, kuri susideda iš daugiasluoksnio tekstilinio audinio, kuris yra simetriškai išdėstytas per vidurį viršutinėje batų dalyje. Šis sluoksnis apsaugo plotą nuo metalinės noselės galo iki 195 mm aukščio. Šios apsaugos plotis yra  apie140 mm.

Padas  atsparus   mineraliniams ir augaliniams aliejams.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Viršutinės dalies aukštiis  apie  35 cm

Svoris vienos poros (43 dydžio)	apie  2,5  kg

Spalva			juoda   ir oranžinė

Batai gaminami šių 39 - 49 dydžių

NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

Apsauginiai batai neužtikrina 100% apsaugos.

Tam kad būtų užtikrintos antistatinės savybės, batai turi būti dėvimi ant kojinių.

Naudojimas kokių nors apsauginių izoliacinių priemonių yra uždraustas.

Naudojimas atestuotų apsaugančių nuo prakaito ir artistinių įdėklų, kurie yra išbandyti ir tinka prie batų ir pado konfigūracijos, yra leidžiamas.

Jeigu batai prarado apsaugines savybes, jie turi būti nedelsiant pakeisti ir daugiau nebenaudojami.

Po kiekvieno panaudojimo batai turi būti valomi  naudojant kempinėlę ar minkštą skudurą.

Sudrėkę batai turi būti džiovinami erdvioje patalpoje kambario temperatūroje, atokiai nuo šildymo įrenginių.

TRANSPORTAVIMAS

Batai turi būti vežami švariame transporte, turi būti apsaugoti nuo išorinių veiksnių, cheminių medžiagų ardančių  odą  ir pamušalą bei mechaninio poveikio.

SAUGOJIMAS

Batai neturėtų būti laikomi saulės šviesoje.

Batai turėtų būti saugomi nearčiau kaip per 1 m nuo šildymo įrenginių, prie temperatūros ne žemesnės kaip +50C ir neaukštesnės kaip +250C.

Batai turėtų būti saugomi didėlėse pakuotėse (dėžėse) sukrautose viena ant kitos ant palečių, bet ne daugiau kaip 4 dėžės vertikaliai.

Sandėlyje temperatūros ribos turi būti: nuo +50C iki +150C, o drėgmė – 60% ±20%.

Batai turi būti apsaugoti nuo kontaktų su: organiniais tirpikliais, tepalais, benzinu, riebalais, rūgštimis, alkoholiu.

Batai nepraras savo apsauginių savybių 1 metus, jeigu jie bus saugomi pagal aukščiau nurodytas instrukcijas.